| РЭ | Технологическая карта | На страницах |
| --- | --- | --- |
| НТБМ.424345.025 | № 1 | 1 |
| Пункт РЭ (регламента) | Наименование работы | Трудоемкость, (чел.-ч.) |
| 3.3.2 (1) | Рабочее место оператора. Контрольный осмотр (КО). |  |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по техническому обслуживанию или устранению неисправностей в случае несоответствия ТУ | Контроль |
| Внешний осмотр рабочего места оператора. | Провести внешний осмотр рабочего места оператора. В случае загрязнения или наличия пыли протереть поверхности стола влажной мягкой тряпкой (ветошью). Экран (ы) монитора (ов) протирать сухой мягкой тряпкой (ветошью). |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |
|  |  | 1. Ветошь. 2. Салфетки. |

| РЭ | Технологическая карта | На страницах |
| --- | --- | --- |
| НТБМ.424345.025 | № 2 | 1 |
| Пункт РЭ (регламента) | Наименование работы | Трудоемкость, (чел.-ч.) |
| 3.3.2 (2) | Рабочее место оператора. Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО). |  |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по техническому обслуживанию или устранению неисправностей в случае несоответствия ТУ | Контроль |
| Проверка состояния устройств и блоков на рабочем месте. | Проверить надежность крепления блоков и устройств. При обнаружении ослабления затяжки винтов (шурупов) крепления блоков и устройств рабочего места оператора подтянуть их. Проверить состояние изоляции проводов и проводников соединительных кабелей, электрических контактов в месте их подсоединения. При обнаружении загрязнения электрических контактов или наличия следов коррозии, протереть их салфеткой, смоченной в спирте. Проверить надёжность заделки проводников кабеля и затяжки винтов колодок. Убедиться в надежности крепления проводов к клеммным колодкам. Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Внимание! Работы производить только при выключенном питании. |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |
|  | 1. Отвертка. | 1.Ветошь. 2.Салфетки. 3.Спирт. |

| РЭ | Технологическая карта | На страницах |
| --- | --- | --- |
| НТБМ.424345.025 | № 3 | 1 |
| Пункт РЭ (регламента) | Наименование работы | Трудоемкость, (чел.-ч.) |
| 3.3.2 (3) | Заграждение сигнальное ЗС-3. Сезонное техническое обслуживание (СО). |  |
| Содержание работы и технические требования | Описание работы по техническому обслуживанию или устранению неисправностей в случае несоответствия ТУ | Контроль |
| Проверка состояния элементов заграждения. | Проверить состояние элементов заграждения. При обнаружении ослабления элементов крепления сетки подтянуть их. При обнаружении повреждения лакокрасочного покрытия или следов коррозии элементов заграждения, обезжирить места повреждения, протерев их салфеткой, смоченной в растворителе, и подкрасить. |  |
| Средства измерения | Приспособления и инструменты | Материалы |
|  | 1. Ключ. 2. Кисть малярная. | 1. Бумага наждач-ная. 2. Растворитель. 3. Салфетки. 4. Эмаль. |